Wincenty Pasikonik
ul. Szczawiowa 00
00-000 Łąka
tel. 000 000 000
Czechowice-Dziedzice 23.01.2025

PROTOKÓŁ nr 001/SPW/0000/2025
z badania urządzenia do spawania łukowego

1. Miejsce wykonania badań:
2. Lokalizacja urządzenia:
3. Data badania:
4. Urządzenie:
  1. typ:
  2. nr seryjny:
  3. producent:
  4. klasa ochronności:
  5. napięcie znamionowe zasilania U1:
  6. napięcie w stanie jałowym U0:
  7. prąd znamionowy obwodu zasilania I1:
5. Napięcie probiercze: 500 V DC
6. Temperatura przy której wykonano pomiary:
7. Przyrząd pomiarowy (producent, typ, numer seryjny):
8. Oględziny:
9. Wyniki pomiarów:
TABELA WYNIKÓW
Rodzaj badania	Wartość / wymagana	Wartość / zmierzona	Ocena badania
Rezystancja przewodu ochronnego o dłuości ≤ 5 m – RPE	≤ 0,3 Ω
Rezystancja przewodu ochronnego o dłuości > 5 m – RPE	≤ ….. Ω
Rezystancja izolacji (obwód zasilania – przewód ochronny PE) – RI-P	≥ 2,5 MΩ
Rezystancja izolacji (obwód spawania – przewód ochronny PE) – RW-P	≥ 2,5 MΩ
Rezystancja izolacji (obwód zasilania – obwód spawania) – RI-W	≥ 5,0 MΩ
Prąd upływowy obwodu pierwotnego (gniado wtyczkowe o In ≤ 32 A) – IPE	≤ 5 mA
Prąd upływowy obwodu pierwotnego (gniado wtyczkowe o In > 32 A) – IPE	≤ 10 mA
Prąd upływowy obwodu spawania – IPE	≤ 10 mA
Prąd upływowy obwodu spawania, urządzeń przyłączonych na stałe o wzmocnionym przewodzie ochronnym (5 % I1) – IPE	≤ ….. mA
Napięcie w stanie jałowym VAC (RMS) – U0	≤ …..V
Napięcie w stanie jałowym VAC (peak) – U0	≤ …..V
Napięcie w stanie jałowym VDC (peak) – U0	≤ ….. V
UWAGA Jeżeli napięcia UR lub US są podane, to powinny być mierzone zamiast napięcia U0. / *) wartość wskazana przez przyrząd pomiarowy jest poza zakresem pomiarowym i jako wartość zmierzoną przyjęto odpowiednio, wartość progową lub graniczną zakresu pomiarowego / **) uwzględniono dopuszczalną odchyłkę wartości napięcia, zgodnie z normą na spawalnicze źródła energii PN-EN 6097-1 (± 5 % U0)

1. Sprawdzenie działania łącznika odłączającego zasilanie:
2. Badanie urządzenia obniżającego napięcie:
3. Badanie elektromagnetycznego zaworu gazu osłonowego:
4. Sprawdzenie działania lampek sygnalizacyjnych i wskaźników:
5. Próba funkcjonalna:
6. Ocena, uwagi i zalecenia:

Badanie wykonał: Badanie ocenił:
(Imię i nazwisko, świadectwo kwalifikacyjne, podpis) (Imię i nazwisko, świadectwo kwalifikacyjne, podpis)